## Slide 1
Packeta Hálózat: Hálózati Infrastruktúra Tervezés és Implementáció
Készítette: Simon Viktor, Kántor Bence, Oleszka Attila

## Slide 2
Alapvető Hálózati Eszközök Áttekintése
Routerek (2 db 4321-es)
A Layer 3 forgalom és az alhálózatok közötti útválasztás biztosítása.
Kapcsolók (2 db 2960-as)
Layer 2 kapcsolat, VLAN-ok és hálózati hozzáférés menedzselése.
ASA Tűzfal
Külső és belső hálózati forgalom szűrése és a biztonság megerősítése.
Végeszközök
Munkaállomások, szerverek és egyéb kliensek.
Ezek az elemek alkotják a Packeta robusztus hálózati infrastruktúrájának alapját.

## Slide 3
Hálózati Topológia Vázlata
A hálózat vizuális elrendezése – az eszközök összekapcsolása és a redundancia kiépítése.
Az ábra mutatja a központi routerek, kapcsolók és a tűzfal logikai elhelyezkedését.

## Slide 4
Interfész IP Címzés Részletei
Részletes beállítások az alhálózatok és az interfészek IP-cím kiosztásához.
Packeta Router 1
G0/0/0.15
192.168.67.126
/25 (255.255.255.128)
Packeta Router 1
G0/0/0.35
192.168.67.189
/26 (255.255.255.192)
Packeta Router 2
G0/0/0.35
192.168.67.125
/25 (255.255.255.128)
Packeta Router 2
G0/0/0.35
192.168.67.190
/26 (255.255.255.192)
Megjegyzés: A pontalhálózati címek gondos tervezést igényelnek a hatékony forgalomkezelés érdekében.

## Slide 5
SSH Beállítások: Biztonságos Távoli Menedzsment
A hálózati eszközök távoli elérésének védelme a titkosított Shell (SSH) használatával.
Kriptográfiai kulcs
RSA kulcs generálása a titkosításhoz.
V2 Protokoll
Magasabb biztonságú SSH verzió engedélyezése.
Domain név
Helyi domain név beállítása a konfigurációhoz.
A biztonságos menedzsment alapvető fontosságú a hálózat védelmében.

## Slide 6
SSH Tesztelés
Az SSH tesztelés biztosítja a távoli hozzáférés megbízhatóságát, biztonságát és teljesítményét, védve az adatokat és a rendszer integritását.
Hitelesítési módszerek
Ellenőriztük a jelszavas és kulcsalapú hitelesítést, valamint a kulcsfájlok jogosultságait.

## Slide 7
Portbiztonság (Portsecurity) a Hozzáférés Védelméért
A kapcsoló portok korlátozása az ismert és engedélyezett MAC-címekre, növelve a fizikai hozzáférés biztonságát.
1
MAC-cím tanulás
Statikus vagy dinamikus beállítások.
2
Sértési művelet
Kikapcsolás, korlátozás vagy védett mód.
3
Hálózati integritás
Megakadályozza az illetéktelen eszközök csatlakozását.

## Slide 8
Hot Standby Router Protocol (HSRP) biztosítja a routerek közötti hibatűrést és redundanciát.
Virtuális IP cím használata a redundáns router párhoz.
Automata átállás az aktív router meghibásodása esetén.
Folyamatos hálózati elérhetőség fenntartása.
HSRP Megvalósítás: Router Redundancia

## Slide 9
HSRP Teszt és Ellenőrzés
Aktív/Standby állapot ellenőrzése
A parancssori kimenet igazolja a beállított virtuális IP címet és az Active/Standby router szerepeket.
Hiba átállás szimuláció
Ping tesztek futtatása a router szerepek váltása közben a redundancia ellenőrzésére.
Cél: Meggyőződni arról, hogy a hálózat képes kezelni az egyik router kiesését adatvesztés nélkül.

## Slide 10
VLAN-ok Konfigurálása a Szegmentációhoz
A Virtual LAN-ok (VLAN) használata a forgalom logikai szegmentálásához és a biztonság növeléséhez.
Adományozás
Külön hálózati szegmens a speciális adatforgalomhoz.
Elkülönítés
A jogosultságok és a forgalom elkülönítése a jobb teljesítményért és biztonságért.
Kezelés
A hálózat könnyebb adminisztrációja és hibakeresése.

## Slide 11
Etherchannel: Sávszélesség és Redundancia
Több fizikai link összekapcsolása egy logikai linkbe a nagyobb átviteli sebesség és a hibatűrés érdekében.
Port-csoport beállítások
Protokoll konfiguráció (pl. LACP)
Ez kritikus a nagy forgalmú kapcsolódások (pl. kapcsoló-router) megbízhatósága szempontjából.