## Slide 1
Packeta Projekt
Készítők: Kántor Bence · Simon Viktor · Oleszka Attila
Rövid, gyakorlat-központú hálózati megvalósítás — vállalati környezetben.

## Slide 2
Hálózati infrastruktúra kialakítása
Cél: több telephelyes, biztonságos és redundáns hálózat
VLAN, EtherChannel, HSRP, OSPF
SSH, ACL, NAT, port security
Tűzfal: Cisco ASA
Hardver
3× Cisco Catalyst 29604× Cisco 4321 router1× Cisco ASA1× Linksys router
Kötelmi felelősségek: Oleszka — telephely #1; Kántor — szerverek; Simon — telephely #3

## Slide 3
Ütemterv — fontos mérföldkövek
Oct 31
VLAN, EtherChannel, HSRP completed
Nov 15
SSH, IPv6, Windows server configured
Nov 30
Linksys router deployed
Dec 15
Inter-site routing live
Részletek
Oct 31 — VLAN, EtherChannel, HSRP
Nov 15 — SSH, IPv6, Windows server
Nov 30 — Linksys router éles
Dec 15 — Telephelyek közti routing
Ütem tartása kulcs a tesztek és integráció miatt.

## Slide 4
Komplex telephely — Technikai blokk
HSRP
Automatikus átállás primer router kiesésekor
EtherChannel
Link aggregation — magasabb sávszélesség és hibatűrés
VLAN
Forgalom szegmentálás: admin, vendég, felhasználó
ASA
Perimeter védelem, szabályalapú szűrés
OSPF
Dinamikus útvonalválasztás több telephely között
SSH · ACL · Portsec
Biztonságos adminisztráció és hozzáférés-szabályozás

## Slide 5
Server telephely — Szerepek
Windows server
AD — felhasználók és gépek
FTP — fájlcserék
HTTP — belső webszolgáltatás
Linux server
Apache — web
DHCP/DNS — címzés és névfeloldás
SQL — adatbázis
Biztonsági mentés és hozzáférés-ellenőrzés: heti snapshotok, RBAC.

## Slide 6
Wi‑Fi telephely — hozzáférés és integráció
Eszköz: WRT300N — DHCP ügyfelek (laptop, tablet). Router routinggal a komplex hálózatra.
1. DHCP
Automatikus IP kiosztás a vezeték nélküli eszközöknek
2. Routing
Elérés a szerver telephely és komplex hálózat felé
3. Alap biztonság
WPA2, vendég háló elkülönítése
Tesztelés: csatlakozási stabilitás, throughput, szerver-elérés ellenőrzése.