## Slide 1
Packeta Hálózat: Hálózati Infrastruktúra Tervezés és Implementáció
Oleszka Attila, Simon Viktor és Kántor Bence projektmunkája

## Slide 2
Bemutatkozás
Cégünk, a Packeta, egy miskolci csomagszállító vállalat, ahol mi felelünk az informatikai és hálózati rendszerekért. Jelenlegi feladatunk a Packeta hálózati infrastruktúrájának teljes megtervezése és kiépítése, amely a miskolci központ mellett három különálló telephelyre tagolódik.

## Slide 3
Alapvető Hálózati Eszközök Áttekintése
Routerek (4 db cisco 4221-es)
A Layer 3 forgalom és az alhálózatok közötti útválasztás biztosítása.
Kapcsolók (3 db cisco 1000-as)
Layer 2 kapcsolat, VLAN-ok és hálózati hozzáférés menedzselése.
ASA Tűzfal FPL 1010
Külső és belső hálózati forgalom szűrése és a biztonság megerősítése.
Végeszközök
Munkaállomások, szerverek és egyéb kliensek.
Ezek az elemek alkotják a Packeta robusztus hálózati infrastruktúrájának alapját.

## Slide 4
Hálózati Topológia Vázlata
A hálózat vizuális elrendezése – az eszközök összekapcsolása és a redundancia kiépítése.
Az ábra mutatja a központi routerek, kapcsolók és a tűzfal logikai elhelyezkedését.

## Slide 5
Hálózati Topológia Degem labor

## Slide 6
Feladat elosztás:
Oleszka Attila | Kántor Bence | Simon Viktor
Prezentáció | A topológia kialakítása | Dokumentáció
Dokumentáció | Tesztről dokumentáció | IPv4 címzés
Tesztelés | HSRP konfigurálás | VLAN konfigurálás
Etherchannel konfigurálás | SSH konfigurálás | WIFI router konfigurálás
Port-Security | NAT konfigurálás | SSH konfigurálás
VLAN konfigurálás | ACL konfigurálás | Alapbeállítások (felhasználó név, jelszó)
IPv6 címzés | Windows szerver konfigurálás | 
OSPF konfigurálás | Linux szerver konfigurálás | 
VLAN-ok közötti forgalomirányítás | ASA tűzfal konfigurálás | 

## Slide 7
Interfész IP Címzés Részletei
Részletes beállítások az alhálózatok és az interfészek IP-cím kiosztásához.

## Slide 8
1. Telephely(Fő):

## Slide 9
Packeta-Gyártósor
Használt technológiák:
SSH
HSRP
VLAN
Etherchannel
ASA Tűzfal
IPv4/IPv6
ACL
Port-Security

## Slide 10
SSH Beállítások: Biztonságos Távoli Menedzsment
A biztonságos menedzsment alapvető fontosságú a hálózat védelmében.

## Slide 11
SSH Tesztelés
Az SSH tesztelés biztosítja a távoli hozzáférés megbízhatóságát, biztonságát és teljesítményét, védve az adatokat és a rendszer integritását.

## Slide 12
Hot Standby Router Protocol (HSRP) biztosítja a routerek közötti hibatűrést és redundanciát.
Virtuális IP cím használata a redundáns router párhoz.
Automata átállás az aktív router meghibásodása esetén.
Folyamatos hálózati elérhetőség fenntartása.
HSRP Megvalósítás: Router Redundancia

## Slide 13
HSRP Teszt és Ellenőrzés
Aktív/Standby állapot ellenőrzése
A parancssori kimenet igazolja a beállított virtuális IP címet és az Active/Standby router szerepeket.
Hiba átállás szimuláció
Ping tesztek futtatása a router szerepek váltása közben
a redundancia ellenőrzésére.
Cél: Meggyőződni arról, hogy a hálózat képes kezelni az egyik router kiesését adatvesztés nélkül.

## Slide 14
Vlan táblázat
Eszköz neve | Azonosító | Név | Portok | Hálózat
Packeta-SW1 | 15 35 999 | Delutanos Ejszakas Szemetes | G1/0/24 G1/0/4-23, G1/0/25-28 | 
Packeta-SW2 | 15 35 999 | Delutanos Ejszakas Szemetes | G1/0/24 G1/0/4-23, G1/0/25-28 | 

## Slide 15
VLAN-ok tesztelése
A Virtual LAN-ok (VLAN) használata a forgalom logikai szegmentálásához és a biztonság növeléséhez.
Adományozás
Külön hálózati szegmens
a speciális adatforgalomhoz.
Elkülönítés
A jogosultságok és a forgalom elkülönítése a jobb teljesítményért és biztonságért.
Kezelés
A hálózat könnyebb adminisztrációja
és hibakeresése.

## Slide 16
Etherchannel
Protocols | Ports
PAgP | G1/0/2, G1/0/3
PAgP | G1/0/2, G1/0/3

## Slide 17
Etherchannel: Sávszélesség és Redundancia
Több fizikai link összekapcsolása egy logikai linkbe a nagyobb átviteli sebesség és a hibatűrés érdekében.
Port-csoport beállítások
Protokoll konfiguráció (PAgP)
Ez kritikus a nagy forgalmú kapcsolódások (pl. kapcsoló-router) megbízhatósága szempontjából.

## Slide 18
Portbiztonság (Portsecurity) a Hozzáférés Védelméért
A kapcsoló portok korlátozása az ismert és engedélyezett MAC-címekre, növelve a fizikai hozzáférés biztonságát.
1
MAC-cím tanulás
Statikus vagy dinamikus beállítások.
2
Sértési művelet
Kikapcsolás, korlátozás vagy védett mód.
3
Hálózati integritás
Megakadályozza az illetéktelen eszközök csatlakozását.

## Slide 19
Port-Security

## Slide 20
2. Telephely (WIFI):

## Slide 21
WIFI
LAN

## Slide 22
WIFI
WAN

## Slide 23
WIFI biztonsági beállítás
Wifi elérési út
Wifi biztonság

## Slide 24
WIFI Teszt

## Slide 25
Center:
OSPF
PPP
NAT

## Slide 26
IP Route

## Slide 27
PPP
A PPP egy réteg 2-es protokoll, amely két hálózati eszköz közötti közvetlen kapcsolatot biztosít. Támogatja a hitelesítést és az IP-címek automatikus egyeztetését. Gyakran használják routerek közötti WAN kapcsolatoknál.

## Slide 28
3. Telephely (Packeta-szerverszoba)
Windows Server

## Slide 29
DHCP Szerver (Windows)
DHCP Vlan15

## Slide 30
DHCP Szerver (Windows)
DHCP Vlan35

## Slide 31
SzerverWeb config(Windows)

## Slide 32
SzerverWeb cím általi elérése

## Slide 33
Szerver Binding

## Slide 34
3. Telephely (Packeta-szerverszoba)
Linux Server

## Slide 35
FTP szerver

## Slide 36
Zabbix monitoring szerver

## Slide 37
Project Management eszközök

## Slide 38
Github használata

## Slide 39
Segítségkérések
Google / ChatGPT
DotNyet csapatból Ötvös Bence
Csontos Dénes tanárúr
Köszönjük a segítséget a másik csapatnak és Csontos Dénes tanárúrnak

## Slide 40
Köszönjük a figyelmet!